## Slide 1: Introductie
Afhankelijkheid tussen faalmechanismen
Afhankelijkheid tussen dijkstrekkingen (lengte-effect)

## Slide 2: Inhoud
Basisbegrippen
Faalkans van een seriesysteem
Lengte-effect

## Slide 3: Systeembetrouwbaarheid
Parallelsysteem
Seriesysteem
Comp. 1 faalt
Comp. 2 faalt
Systeem faalt
Comp. 1 faalt
Comp. 2 faalt
Systeem faalt
Component 1
Component 2
Component 1
Component 2
EN
OF

## Slide 4: Dijktraject als seriesysteem
Vak 1 faalt
Vak 2 faalt
Traject faalt
OF
Falen door GEKB
Falen door STBI
OF

## Slide 5: Basisbegrippen
Grenstoestandfunctie = Sterkte - Belasting
Stochastische variabelen

## Slide 6: Faalkans seriesysteem
Component:
P(Falen) = P(Belasting > Sterkte) = P(Z<0)
Seriesysteem met twee componenten:
P(Falen) = P(Falen1 OF Falen2) = P(Z1<0 OF Z2<0) = P(min(Z1,Z2)<0)

## Slide 7: Faalkans seriesysteem
Elementaire boven- en ondergrenzen:
Ondergrens: MAX(Faalkansen componenten)
Bovengrens: SOM(Faalkansen componenten)
 Verfijnen pas zinvol als MAX en SOM ver uiteen liggen

## Slide 8: Correlatie tussen grenstoestandfuncties berekenen
Resultaat FORM:
Z1 = 1 - 11u11- 12u12
Z2 = 2 - 21u21- 22u22
Correlatiematrix:
 | u11 | u12 | u21 | u22
u11 | 1 | 0 | 1 | 0
u12 |  | 1 | 0 | 0
u21 |  |  | 1 | 0
u22 |  |  |  | 1
Z1,Z2 = ∑ ∑ 1i 2j ij

## Slide 9: Hockeystick-effect Pas bij grote correlatie wordt het effect van afhankelijkheid op de gecombineerde kans merkbaar
Resultaat voor 1 = 2 = 3
(ofwel: P1=P2=0,0014)
P(F1 of F2)
Correlatiecoëfficiënt
2
1
0
1
0

## Slide 10: Benadering
Mechanismen combineren:
GEKB, HTKW  MAX
STBI, STPH, …  SOM
Vakken combineren:
GEKB  MAX (evt. per windrichting, daarna som van windrichtingen)
Geo  SOM

## Slide 11: Benaderend combineren mechanismen en vakken
 | Vak 1 | Vak 2 | Kunstwerk 1 | Kunstwerk 2 | Gecombineerd
GEKB, HTKW | 1/1.000 | 1/1.000 | 1/1.000 | 1/1.000 | ?
STBI | 1/4.000 | 1/4.000 |  |  | ?
STPH | 1/2.000 | 1/1.000.000 |  |  | ?
Gecombineerd | ? | ? | ? | ? | ?

## Slide 12: Benaderend combineren mechanismen en vakken
 | Vak 1 | Vak 2 | Kunstwerk 1 | Kunstwerk 2 | Gecombineerd
GEKB, HTKW | 1/1.000 | 1/1.000 | 1/1.000 | 1/1.000 | 1/1.000
STBI | 1/4.000 | 1/4.000 |  |  | 1/2.000
STPH | 1/2.000 | 1/1.000.000 |  |  | 1/2.000
Gecombineerd | 1/570 | 1/800 | 1/1.000 | 1/1.000 | 1/500
MAX
SOM
SOM
SOM
Ervaring leert dat heel vaak een aardige benadering is, mits…
SOM
SOM
SOM

## Slide 13: Vergeet-mij-nietjes
Faalkans van seriesysteem ligt tussen MAX en SOM van de faalkansen van de componenten
Nadere bepaling kan door rekening te houden met correlaties tussen grenstoestandfuncties
Pas bij relatief grote correlatie levert SOM een wezenlijke overschatting op van de faalkans van een seriesysteem

## Slide 14: Praktijkvoorbeeld: wat kun je ermee?

## Slide 15
GEKB
STBI
Traject faalt
OF
OF
OF
GEKB
STBI
Traject faalt
OF
OF
OF
Kansen combineren versus Norm ontleden
Topeis = norm
x%
1-x%
N=1-3
N=a*Ltraject/b
Dsn-eis GEKB
Dsn-eis STBI
Dsn-kansen GEKB
Dsn-kansen STBI
Overstromingskans
~MAX
~SOM
~SOM

## Slide 16: Vergeet-mij-nietjes
Assembleren is NIET hetzelfde als de norm ontleden
Resultaat assembleren: hoe veilig is het traject?
Resultaat norm ontleden: hoe veilig moet een doorsnede zijn voor bepaald faalmechanisme?
Norm ontleden o.b.v. BOI-defaults geeft ontwerpeisen per deelaspect die naar verwachting een voldoende veilig traject opleveren

## Slide 17: Lengte-effect
Het combineren van ruimtelijke eenheden
Dijktraject
Dijkvak
‘Doorsnede’

## Slide 18: Lengte-effect
Bereken faalkansen per ‘doorsnede’
Combineer doorsneden
27 doorsnedes

## Slide 19: Lengte-effect
Efficiëntere methode:
Bereken faalkans per ‘doorsnede’
Verschaal doorsnedekansen naar vakkansen
Combineer vakken
6 doorsnedes

## Slide 20: Verschalen doorsnede naar vak
Doorsnedekans:
x
Z(x)
0
β
Z<0: Falen
Z(x) = β – U(x)
P(Z(x)<0) = (-β)
Twee realisaties (trekkingen)

## Slide 21: Ruimtelijke variabiliteit van een variabele
Autocorrelatiefunctie van een variabele
Mogelijke realisatie:

## Slide 22: Ruimtelijke variabiliteit van een variabele
Autocorrelatiefunctie van een variabele
Mogelijke realisatie:

## Slide 23: Ruimtelijke variabiliteit van de grenstoestandfunctie
Volgt uit autocorrelatiefuncties van onderliggende variabelen:
Stel:
Dan:

## Slide 24: Verschaling doorsnedekans naar homogene lengte
x
0
tan(α) = v+(β)
PF,0
PF(x)

## Slide 25: Verschaling doorsnedekans naar homogene lengte
PF(x)
PF,0
x
0
tan(α) = v+(β)
Mechanisme | “Equivalente, onafhankelijke lengte” L
STBI | 50 m
STPH | 100-300 m
GEKB | Zeer groot
DA | Zeer groot
2 PF,0
L

## Slide 26: Aandachtspunten bij verschalen
Vakken worden in praktijk zelden homogeen gedefinieerd  corrigeer lengte voor het deel dat er niet/veel minder toe doet (= equivalent aan opknippen vakken)
Voorbeelden:
- Piping in een dijkvak met kopsloten
- Macrostabiliteit in een dijkvak met opritten
Hoe groter dijkvakken worden gekozen, des te moeilijker het wordt om een goede aansluiting op het raamwerk te houden  balans tussen inspanning en precisie

## Slide 27: Vergeet-mij-nietjes lengte-effect
Drie stappen: (1) Bepaal doorsnedekans  (2) Verschaal naar vak  (3) Combineer vakken
Verschaling is afhankelijk van de autocorrelatiefunctie van de grenstoestandfunctie (=“Sterkte minus Belasting”)
Reduceer verschalingslengte als vakken inhomogeen zijn (= splits de vakken)

## Slide 28: Bedankt voor uw aandacht
Adviesteamdijkontwerp.nl